ARECA S3000 Diesel I.D.H.P. 10W40 (полусинтетическое)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Areca S3000 Speciale Diesel IDHP 10W40 – высококачественное полусинтетическое моторное масло, специально разработанное для всех современных дизельных двигателей с прямым впрыском высокого давления (с наддувом или без) легковых и малотоннажных автомобилей.

Areca S3000 Speciale Diesel IDHP 10W40 было разработано специально с учетом возрастающих требований последних норм ACEA B4. Таким образом, оно рекомендуется к применению во всех современных дизельных легковых транспортных средствах, имеющих следующие обозначения: CDI, CDX, dCi, DI-D, DiTD, DTI, GDI, HDI, JTD, TDdi, Tdi, TiD.

     ПРЕИМУЩЕСТВА

         Великолепно адаптировано для использования в самых современных дизельных двигателях с прямым впрыском высокого давления.

         Снижает до минимума износ и обеспечивает максимальную защиту двигателя.

     СПЕЦИФИКАЦИИ

Areca S3000 Speciale Diesel IDHP 10W40 превышает требования норм и международных спецификаций :

       ACEA B4

       ACEA A3 / B3

       API : CF / CH-4

       MB 229.1

       Renault Diesel

       VW 505.00

     УПАКОВКА

2L- 5L – 20L – 30L – 60L – 210L – 1000L

СРЕДНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Класс вязкости | SAE J | 10W40 |
| --- | --- | --- |
| Плотность при 20°C |  | 0,878 |
| Вязкость при 100°C | cSt | 14,2 |
| Вязкость при 40°C | cSt | 104 |
| Вязкость при –25°C | cP | 6600 |
| Точка вспышки | °C | 220 |
| Точка потери текучести | °C | -38 |
| Сульфатная зольность | % массы | 1,47 |
| Испаряемость Noack | % массы | 12,0 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 10,3 |
| Высокотемпературная вязкость, 150°C/106 с-1 | cP | 3,9 |